## Slide 1: GIT ADMIN
  Opérations GIT
    Rebase
      Nous voulons transférer notre travail de la branche bugfix directement sur le travail existant dans master
      On aura alors l’impression que ces deux travaux ont été fait séquentiellement (et non en parallèle).
      Avec les commandes:
        $ git checkout bugfix
        $ git rebase master
      Nous aurons…
C0
C1
C2
C3
C4
master
bugfix
Notes: you can take the patch of the change that was introduced in C4 and reapply it on top of C3. With the rebase command, you can take all the changes that were committed on one branch and replay them on another one

## Slide 2: GIT ADMIN
  Opérations GIT
    Rebase
      Nous avons alors une séquence linéaire de commits
      Le seul problème est que master n’a pas été mis à jour
      $git checkout master
      $git merge bugFix
      Nous aurons…
C0
C1
C2
C3
C4
master
C4’
bugfix
Notes: At this point, you can go back to the master branch and do a fast-forward merge.

## Slide 3: GIT ADMIN
  Opérations GIT
    Rebase
C0
C1
C2
C3
master
C4’
bugfix

## Slide 4: GIT ADMIN
  Git/Cloner un dépôt
    Pourquoi est nécessaire?
    Comme un svn checkout, mais un peu plus
    La «copie de travail» est un véritable dépôt Git
    Contient son propre historique, gère ses propres fichiers et est un environnement complètement isolé du dépôt initial
    Crée automatiquement une connexion à distance appelée origin pointant vers le référentiel d'origine
    $ git clone <dépôt>
      Cloner le dépôt situé à <repo> sur la machine locale
    $ git clone <dépôt> <dossier>
      Cloner le dépôt situé à <dépôt> dans le dossier appelé <dossier> sur la machine locale

## Slide 5: GIT ADMIN
  Git/Effacer les objets inutilisés
    Pourquoi est nécessaire?
    Clone télécharge toute l'histoire du projet et les versions de chaque fichier
    Quelqu'un éventuellement ajoutera des fichiers autres que du code source
    Ces fichiers peuvent être énormes
    Chaque git clone va télécharger ces fichiers de grande taille
    git-rm - supprime les fichiers du répertoire de travail et la zone d’index
      Pas l’historique et il sera ajouté à chaque clone subséquent

## Slide 6: GIT ADMIN
  Git/Effacer les objets inutilisés
    Exemple:
    Un rappel des objets et leur taille
    $ git count-objects -v
        count: 1
        size: 0
        in-pack: 4
        packs: 1
        size-pack: 12747
        prune-packable: 0
        garbage: 0
        size-garbage: 0

## Slide 7: GIT ADMIN
  Git/Effacer les objets inutilisés
    Exemple:
    Effacer le fichier de façon permanente
    git filter-branch --force --index-filter 'git rm --cached --ignore-unmatch copy.pptx' \
    --prune-empty -- --all
        Rewrite 6abd410bceb86223c674b9f52cb2ff4b5af7643c (2/3)rm 'copy.pptx'
        Rewrite 4410778aab4fd19912604d559ffb474654acc8cd (3/3)
        Ref 'refs/heads/master' was rewritten
    git push <nom> --force –all
    $ git count-objects -v
        count: 5
        size: 0
        in-pack: 4
        packs: 1
        size-pack: 12747
        prune-packable: 0
        garbage: 0
        size-garbage: 0
Notes: $ git filter-branch: rewrite branches
--force: git filter-branch refuses to start with an existing temporary directory or when there are already refs starting with refs/original/, unless forced
--index-filter: This is the filter for rewriting the index
--prune-empty: Some kind of filters will generate empty commits, that left the tree untouched. This switch allow git-filter-branch to ignore such commits. Though, this switch only applies for commits that have one and only one parent, it will hence keep merges points. Also, this option is not compatible with the use of --commit-filter. Though you just need to use the function git_commit_non_empty_tree "$@" instead of the git commit-tree "$@" idiom in your commit filter to make that happen.
$ git rm: Remove files from the working tree and from the index
--cached: option to unstage and remove paths only from the index. Working tree files, whether modified or not, will be left alone.
--ignore unmatch: Exit with a zero status even if no files matched
Git won’t allow a non ff merge on the remote: git push <nom> --force –all

## Slide 8: GIT ADMIN
  Git/Effacer les objets inutilisés
    Exemple:
    $ git gc
    $ git count-objects -v
        count: 5
        size: 12747
        in-pack: 4
        packs: 1
        size-pack: 1
        prune-packable: 0
        garbage: 0
        size-garbage: 0

## Slide 9: GIT ADMIN
  Git/Effacer les objets inutilisés
    Exemple:
    Nettoyer les sous-répertoires ajoutés lors du processus
    $ rm -Rf .git/refs/original
    $ rm -Rf .git/logs/
    git prune --expire now
    $ git count-objects -v
        count: 0
        size: 0
        in-pack: 4
        packs: 1
        size-pack: 1
        prune-packable: 0
        garbage: 0
        size-garbage: 0